## Slide 1: Interoceptive training task
Calibrationフェーズ
  安静時の脈拍を測定（30秒ほど）し、心拍周期（Hz）を記録
    ※運動（現法はStar jumps）をして、心拍数を上げてから訓練課題を実施する設計となる
  心拍周期が安静時より10％以上上昇（設定変更可とする）している場合に課題が作動する
  安静時心拍周期*1.1 （設定変更可とする）を下回る場合は、課題は一時停止して、運動を促すメッセージ（『Star jumpを10回してください』など）を提示。
    難しい場合は、一定間隔（20Trials：変更設定可とする）で運動をさせる設定にすることも可

## Slide 2
Exercise
  1.1x resting pulse
  20 trial
80 trials
A or V or AV
Trial: 10 pulse (15s?)

## Slide 3: Interoceptive training task
刺激提示フェーズ
  脈波を脈波系で検知し、以下の２条件で音＋視覚刺激（〇）を提示する
    Synchronous条件：脈波（a波）とシンクロした刺激を提示
    Asynchronous条件： a波から、500ms（変更設定可能とする）遅れたタイミングで刺激を提示
  2条件はランダムに提示
  Asynchronous条件の出現頻度は変更設定可能とする
  視覚刺激は提示しない設定も可能とする
回答＆フィードバックフェーズ
  一致／不一致の２択で回答。
  正解・不正解のフィードバック
  フィードバックは、提示しない設定も可能とする
回答/条件 | Synchronous | Asynchronous
一致 | 正解 | 不正解
不一致 | 不正解 | 正解

## Slide 4: Interoceptive training task
変数の設定
  １Trial（約１５秒と想定）
    10拍（設定変更可とする） ＝＞回答（Self pace：固定時間にも設定変更可とする） ＝＞フィードバック（Self pace：OKボタン押しで次のTrialへ、 非提示オプションの場合はスキップ） ＝>安静時心拍×1.1以上（変更設定可とする）の場合は次のTrial 安静時心拍×1.1未満の場合は運動を促すメッセージ
    一定間隔（20Trials：変更設定可とする）で運動をさせる設定も搭載する
  １Session（約２０分と想定）
    80 Trials (設定変更可とする）
    80 Trials終了後に、『本日の訓練は終了』などと表示
10拍
回答
FB
OK

## Slide 5: Interoceptive training task
Log file
  Calibrationのデータ
    安静時心拍周期（Hz）
  各Trialの
    10拍の総時間（sec)および平均心拍周期（Hz）
    条件（Synchronous/Asynchronous）
    回答（一致/不一致）
    正答（正解/不正解）
    反応時間（ms）（回答フェーズの提示から、回答まで）
    =>csvファイルに出力
  １Sessionの
    正答率、反応時間の平均と分散
    =>インターフェース上に提示